安徽省国土资源厅公告

关于安徽省矿产资源勘查实施方案审查细则的公告

根据《国土资源部办公厅关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》（国土资厅发〔2010〕29号）规定，为推进矿产资源合理勘查，加强地质勘查监督管理，进一步提高矿产资源勘查实施方案审查工作质量，经厅长办公会同意，现将《安徽省矿产资源勘查实施方案审查细则》公告如下，请有关单位遵照执行。

安徽省矿产资源勘查实施方案审查细则

# 一、勘查实施方案合规性方面（受理部分）

1、实施方案必须由具有相应地勘资质的勘查承担单位编制，方案编制必须符合《矿产资源勘查实施方案编制大纲》（国土资厅发[2010]29号）的要求，未按大纲要求编写的勘查实施方案，不予受理；

2、申请人或探矿权人提交评审的矿产资源勘查实施方案一式六份，同时应包括必要的附图、附表及附件。其中，附件部分应包括：

（1）国土资源主管部门同意设立探矿权（包括采矿深部及外围）的批复文件（复印件），或勘查许可证，或经安徽省土地和矿业权交易中心鉴证后的转让合同；

（2）企业法人营业执照或法人资格证书复印件（需加盖申请人或探矿权人印章，个人或非法人执照无效）；

（3）勘查单位资格证书（副本）（复印件，需加盖勘查单位的印章）；

（4）申请人或探矿权人的勘查工作委托书（需加盖申请人或探矿权人、勘查单位印章）；

（5）申请人或探矿权人及勘查单位的承诺书（格式见附件1,需加盖印章）。

（6）变更勘查单位的要有探矿权人和原勘查单位解除合同复印件（需加盖原勘查单位的印章）。

3、探矿权延续，按规定需缩减面积的,在实施方案中要明确是否按规定缩减面积；

4、实施方案中设计有坑道、井巷施工计划的，要有专门的坑（井）探设计（相关资质的单位编制）与评审，附相关部门（环保、安全部门）的批准文件。

# 二、勘查实施方案的合理性方面（专家审查部分）

1、方案的名称是否正确，应如何命名；

2、探矿权申请类型、区块位置（图幅号、拐点坐标）、面积、矿种、勘查年度（期限）；探矿权历次转让情况是否交待清楚；

3、地质勘查资质级别是否满足勘查程度的要求、是否在有效期内；

4、对查区以往工作的各类地质资料（地质、物化探、矿产开发情况等）收集和反映是否齐全，是否真实反映了探矿权人已投入的实物工作量、经费、已取得的勘查成果和存在的主要问题，投入的经费与完成的工作量是否匹配；

5、目的任务是否有针对性，是否结合查区具体情况，是否和勘查阶段要求一致；

6、区域成矿背景是否叙述清楚，图文是否一致，图件是否符合规范要求；

7、勘查区是否具有相应的成矿地质条件，成矿类型是否明确，勘查区地质特征描述是否与区域地质一致，找矿方向是否明确，相关描述是否符合以下勘查阶段的要求：

预查：物化探成果信息描述及相关图件；

普查：已知矿体（矿化体）的厚度、品位、类型及成矿特征与条件；

详查：已知矿体的规模、产状、矿床类型及控矿条件；

勘探：对矿体的控制程度和研究程度；

8、地质依据不充分，专家应如实指出，做到“有矿的，要设法找出来，无矿的，也不要浪费经费、精力和时间”；

9、总体工作部署是否合理，是否叙述了相应的工作部署基本原则和技术路线和依据，是否有主要实物工作量表（见附表1）；

10、具备详查和勘探条件的项目，是否叙述了矿床勘查类型及依据和确定的勘查工程间距、详查和勘探区块的选择和依据，是否明确了工业指标；

# 11、涉及多矿种的，是否有综合勘查内容；

12、水工环工作布置是否合理、是否切实可行，是否满足勘查阶段的要求（见附表3）；

13、年度工作安排是否适当，年度工作安排的顺序是否正确，能否完成等；

14、各项工作方法手段、技术质量要求是否符合相应的勘查规范和技术标准，选用的勘查规范和技术标准是否正确得当；

15、经费预算在实施方案中是否以独立章节编写，是否由编制说明和预算表组成；

16、预算章节、预算说明与表式、预算编制人、审核人签章等是否齐全并符合规定要求；

17、预算编制依据、编制方法、预算内容、采用的预算标准、技术条件、数据技术和勾稽关系是否正确完整，经费预算是否达到最低勘查投入要求（最低勘查投入是指主要工作手段物探、化探、钻探、坑探、浅井、槽探的经费投入）；

18、是否明确了各年度经费预算，经费投入是否有保障，采用市场价格是否有依据，主要工作量与技术方案是否一致；

# 19、是否有经费预算表（附表4、附表5）；

20、预期成果是否明确，是否符合勘查阶段的要求，实现的可能性如何；

21、估算的资源储量是否满足勘查阶段的要求：

普查：333+334类资源量；

详查：332+333类资源量；

勘探：331+332+333类资源量；

22、专业技术人员专业结构是否合理，专业技术人员是否明确到具体人员，需要的设备是否落实，质量保障措施和安全保障措施是否有效；

23、所需图件是否齐全，图文是否一致，图件是否符合规范要求；

24、对未按编制大纲要求编写，达不到规范要求的勘查实施方案，审查单位不得审查通过。

25、评审专家应恪守职业道德和行为规范，坚持客观、公正、实事求是的原则，严格依据《矿产地质勘查规范》和《矿产资源勘查实施方案审查要求》等开展《实施方案》评审工作，在《实施方案》评审中应当履行以下职责：

（1）对承担评审的《方案》，提出署名评审意见，并对其内容的真实性、合法性负责；

（2）对所承担评审的部分提出具体修改意见和改进建议；

（3）妥善保管承担评审的《方案》资料，并对资料内容承担保守秘密的义务；

（4）对评审过程中遇到的问题及时与主管部门和评审单位沟通，妥善处理；

26、方案提交和编制单位按照修改意见和专家意见修改、补充方案，并附修改、补充说明，送主审专家审核同意后，方能正式复制提交方案；

27、主审专家需综合各位专家的评审意见，提出具体修改意见，并对修改好的实施方案进行复审确认后，出具实施方案的专家意见（格式见附件2）。

附件1              承  诺  书

提交的

（包括正文、附图、附表、附件等），系按有关规范编写而成，化学分析样品按有关规范采集，送至有资质的单位进行分析、测试。承诺人对本报告作出承诺，即保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、篡改等虚假内容。否则，由此引起的一切法律后果由承诺人自行承担。

特此承诺！

承诺人：

申请人或探矿权人（签章）       编制单位（签章）

| 附件2 专家评审意见书 专 家 评 审 意 见 专家评审意见编写提纲： 一、主要意见 1. 对勘查目标、勘查矿种及地质依据的评定； 地质背景，以及前期工作所获资料，主要勘查对象，勘查目标是否明确，项目实施地质依据是否充分。勘查矿种与成矿地质条件是否相符。 2. 对勘查方法、手段及可操作性的评定； 本次采用（地质测量、槽探和钻探）等工作方法，勘查方法选择是否合理。 3. 对工作部署及其工作量安排的评定（如涉及多矿种，要求综合勘查）； 勘查工作总体部署是否合理，年度工作安排是否适当；技术路线是否可行，工作方法是否科学合理，技术要求是否明确、技术手段是否可行；多矿种工作区是否设计了综合勘查、综合评价；实物工作量投入能否满足勘查阶段的要求； 4. 对预期地质成果的评定； 预期成果是否明确，是否能够实现，预期提交的地质资料是否符合相应勘查阶段规范要求。 5. 对专业技术人员及分工、质量保证措施的评定； 项目组人员构成及专业是否合理，质量保障措施是否完善 6. 对经费预算合规性、合理性的评定。 经费预算是否达到最低勘查投入要求，是否与设计的勘查工作量相符，预算编制是否符合有关规定，各种取费标准是否符合现有行业标准或市场价格。 二、存在问题与建议（详细意见另附） 三、结论 勘查实施方案是否可行。 注：黑体是在意见中须给出的 附表1 设计工作量表 |
| --- |
| 工作方法手段 | 计量单位 | 总工作量 | 第一年度工作量 | 第二年度工作量 | 备注 |
| 1.工程点测量 | 点 |  |  |  |  |
| 2.1/万地质草测 | km2 |  |  |  |  |
| 3.1/5千地质草测 | km2 |  |  |  |  |
| 4.1/万磁法测量 | km2 |  |  |  |  |
| 5. 1/2千磁法剖面 | km |  |  |  |  |
| 6. 物探测井 | m |  |  |  |  |
| 7.机械岩心钻探 | m |  |  |  |  |
| 8.槽探 | m3 |  |  |  |  |
| 9.基本分析 | 个 |  |  |  |  |
| 10.组合分析 | 个 |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |

| 附表2 项目主要技术人员组成及分工表 |
| --- |
| 姓名 | 职称 | 专业 | 年龄 | 分工 | 备注 |
| 黄XX | 工程师 | 地质 | 46 | 项目负责人 |  |
| 李XX | 技术员 | 地质 |  | 地质员 |  |
| 周XX | 技术员 | 地质 |  | 地质员 |  |
| 张XX | 技术员 | 地质 |  | 地质员 |  |
| 张XX | 工程师 | 物探 |  | 物探组组长 |  |
| 乾XX | 工程师 | 测绘 |  | 测绘组负责人 |  |
| 王XX | 工程师 | 物探 |  | 物探 |  |
| 唐XX | 高级工程师 | 物探 |  | 物探 |  |
| 李XX | 助理工程师 | 水文 |  | 水文 |  |
| 王XX | 工程师 | 钻探 |  | 钻探 |  |
| 赵XX | 工程师 | 化学分析 |  | 化学分析 |  |

附表3        固体矿产不同勘查阶段水工环地质工作的任务要求

| 相关规范及规则 | 勘查阶段 | 任务 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区水文地质工程地质勘探规范（GB12719—1991） | 普查 阶段 | 大致查明工作区水文地质工程地质条件。根据自然地理、地质构造及水文、工程地质基本特征，初步划定矿区水文地质、工程地质勘查类型。为详查设计提供依据。 | 开展区域水文地质测绘（1∶5万-1∶1万）,初步查明主要含（隔）水层（或含水岩组）岩性、分布、厚度、埋藏条件、井泉分布和地下水补径排条件（小型矿床或水文地质条件简单的矿区，可不进行区域水文地质测绘）。全部普查钻孔的简易水文地质观测与编录。收集区内同类矿山井巷、老窿的水文工程地质资料。调查可能对矿床开采有影响的地表水水文动态资料。 |
|  | 详查阶段 | 基本查明矿区的水文地质工程地质条件。分析矿床充水因素，判定矿床水文、工程地质勘查复杂程度，估算矿坑涌水量。预测矿床开采可能遭受的工程地质问题和可能引发的环境地质问题。为勘探设计提供依据。 | 开展包括矿区疏干影响范围、地下水补给边界、采矿活动可能影响边界以外300m范围的矿区水文、工程地质测绘（1∶1万-1∶2千）；全部钻孔的简易水文地质观测与编录；主要充水含水层和断裂破碎带、接触破碎带的钻孔抽水试验；矿山井巷、老窿水文工程地质调查；地下水、地表水动态观测；矿体与围岩物理力学试样、水样采集，热显示调查及深孔（大于500m0测温。基本查明矿区含（隔）水层结构与埋藏条件，裂隙、岩溶发育程度与分布规律，主要含水层与含水构造的富水性，含水层之间及地表水与地下水的水力联系，地下水补径排条件及动态变化规律。根据矿区水文地质特征、边界条件、充水来源与充水方式，初步建立矿区水文地质模型，对矿床开采技术条件的复杂性作出评价。 |
|  | 勘探阶段 | 详细查明矿区水工环地质条件，矿床充水因素，充水方式和充水来源。逐步修正完善水文地质模型，确定矿床水文、工程地质勘查类型。建立定涌水量计算数学模型，完善计算参数。结合矿山开拓方案，计算首采区、第一开拓水平的正常和最大涌水量，提出矿坑水防治和综合利用的意见与建议。初步评价露采边坡、巷道项底板稳定性及影响开采的主要工程地质问题和防治措施。 | 进一步充实矿区水文、工程地质测绘中的环境地质内容。依据复杂程度不同，选择勘探钻孔的30-80%进行简易水文地质观测与编录。根据水文地质条件和参数计算需要，进行单孔或多孔抽水试验，详细查明矿床主要充水含水层的埋藏条件和裂隙、岩溶的发育程度，充水断裂带（接触带）的规模，破碎程度及其富水性与导水性。各含水层之间以及与地表水的水力联系。结合开拓方案，补充采集岩土物理力学样品。各含水层之间以及与地表水的水力联系。 |
|  | 勘探阶段 | 预测矿坑排水引发的地面沉降及采窟塌陷范围，废碴、废水堆排导致的水、土污染。对区域稳定性、已出现的热显示和放射性异常进行调查评价。 | 结合开拓方案，补充采集岩土物理力学样品。按规范要求进行矿区环境地质调查与评价。 |

| 附表4 矿产资源勘查实施方案预算汇总表（预工-1） |
| --- |
|  | （ 年度） |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目申请单位： |  |  |  |
| 工作手段 | 总预算 | 本年预算 | 备注 |
| 一、地形测绘 |  |  |  |
| 二、地质测量 |  |  |  |
| 三、遥感地质 |  |  |  |
| 四、物探 |  |  |  |
| 五、化探 |  |  |  |
| 六、钻探 |  |  |  |
| 七、坑探 |  |  |  |
| 八、浅井 |  |  |  |
| 九、槽探 |  |  |  |
| 十、岩矿测试 |  |  |  |
| 十一、其他地质工作 |  |  |  |
| 十二、工地建筑 |  |  |  |
| 十三、利润 |  |  |  |
| 十四、应缴税金 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 预算编制人： |  | 预算审核人： |  |
| 附表5 矿产资源勘查实施方案工作手段预算表（预工-2） |
| （ 年度） |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作手段 | 技术条件 | 工作量 | 单位预算标准（元） | 预算（万元） | 备注 |
|  |  | 计量单位 | 总工作量 | 本年工作量 |  | 总预算 | 本年预算 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4=1×3 | 5=2×3 | 6 |
| 一、地形测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）地形测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、地质测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）地质测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、工地建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、应缴税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人： |  |  |  |  |  | 预算审核人： |  |
| 注：具体工作手段根据实施方案和《安徽省地质调查与矿产勘查经费预算标准》选用。 |